PRIMJER TEORIJSKOG KOLOKVIJUMA IZ FIZIKE ZGRADE

- I Furijeov zakon za višeslojni zid (q - gustina toplotnog fluksa, d-debljina sloja građevinskog materijala, ( - koeficijent toplotne provodljivosti materijala, tuz – temperatura unutrašnje površine zida, tsz- temperatura spoljašnje površine zida, grad T – gradijent temperature, t1-temperatura unutrašnjeg vazduha, t2 – temperatura spoljašnjeg vazduha, (1,2-koeficijent prelaza toplote sa vazduha na zid) ima oblik:

(a)     (c)   (d)  (e)

- Jedinica za koeficijent  prolaza toplote je:

    - W/m2K      (b) m2K/W     (c) W/mK    (d) J/kgK  (e) J/s m2K    (f) W/(m2·oC )

- Brzina ili gustina toplotnog fluksa q je (Qt - količina toplote, Q - toplotni fuks, t - vrijeme, S - površina građevinskog elementa poprečna na pravac prostiranja toplote):

(a) q=dQ/dt     (b) q=dQt/dt    (c) q=dQt/dS    (d) q=d2Qt/dtdS   (e)dq=QdS.

- Prema prvom Fikovom zakonu gustina difuzionog fluksa je (j - gustina difuzionog  fluksa, d-debljina sloja građevinskog elementa, ( - koeficijent toplotne provodljivosti, puz – pritisak sa unutrašnje strane zida, psz – pritisak sa spoljašnje stane zida, grad T – gradijent temperature, grad p – gradijent pritiska , grad ρ – gradijent zapremine,  D-koeficijent difuzije):

(a)      (b)   (c)       (d)  (e)

- Koeficijent emisivnosti je:

    - odnos izračene energije nekog materijala i izračene energije idealnog emitera-apsolutno crnog tijela iste temperature) (b) bezdimenziona je veličina (c) zavisi od temperature površine   (d) jednak koeficijentu apsorpcije (e) karakteriše provođenje toplote

- Toplotni fluks je (Q-količina toplote, t-vrijeme, S - površina građevinskog elementa poprečna na pravac prostiranja toplote, q –gustina toplotnog fluksa):

(a) dQ/dt        (b) dQ/dS         (c) d2Q/dSdt         (d) QdS        (e) QdS/dt       (f) qdS

- Kondenzacija je________________________________________________________________ i nastaje se na temperature koja se naziva_____________________________________________

- Provođenje je__________________________________________________________________

- Brzina ili gustina difuzionog fluksa je (J - difuzioni fluks, m - masa, t - vrijeme, S - površina poprečna na pravac proticanja mase):

(a) dJ/dt,     (b) dm/dt,     (c) dm/dS,      (d) d2m/dSdt,      (e) dJ/dS

- m2/s je jedinica za_______________________

- Svjetlost:

- predstavlja mehanički talas  b) je elektromagnetni talas

c)  ne mijenja frekenciju pri prelasku iz jedne u drugu sredinu    d) mijenja frekvenciju pri prelasku iz jedne u drugu sredinu       e) mijenja talasnu dužinu pri prelasku iz jedne u drugu sredinu    f) ne mijenja talasnu dužinu pri prelasku iz jedne supstancijalnu sredinu

g) mijenja  brzinu pri prelasku iz jedne u drugu sredinu

- Osvjetljenost je_______________________________________________________________

izražava se jedinicom_____________________ i povezana je sa osvjetljajem izrazom______________.

- Sjaj se izražava jedinicom:

a)  cd/m   b) cd/m2      c) nt   d) lux   e) cd  f) lm/m2

14.	 Ako je En(J)– energija svjetlosnog izvora (J), P (W)– snaga svjetlosnog izvora, t (s) – vrijeme, S (m2) – površina, E(lux) – osvjetljenost, η (-) stepen efiaksnosti svjetiljke svjetlosni fluks je dat izrazima:

a)   b)  c) f)  e)      g)

- Napisati izraz za akustičku izolovanost prostorije, opisati veličine koje ulaze u izraz i napisati njihove mjerne jedinice.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Šta je zvuk?

__________________________________________________________________________________

- Vrijeme reverberacije prostorije:

- Opada sa zapreminom prostorije  b) raste sa apsorpcijom prostorije  c) raste sa zapreminom

d) opada sa apsorpcijom prostorije   e) zavisi od frekvencije zvuka   e) smanjuje se postavljanjem apsorpcionih materijala f) zavisi od namjene prostorije

- Ako je nivo zvuka 10 dB u kakvom su odnosu intenzitet zvučnog izvora i prag čujnosti?

__________________________________________________________________________________

- Nabrojati apsorbere zvuka i opisati njihove glavne karakterisitke.

- Šta predstavlja srednji ekvivalentni nivo buke i zašto se uvodi?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Nivo zvuka L u nekoj tački je nije dat izrazom:

- b)                                c)                              d)

gdje je sa I0 označen intenzitet zvuka na pragu čujnosti,a sa po zvučni pritisak na pragu čujnosti, sa I intenzitet zvuka, a sa p zvučni pritisak u nekoj tački na odstojanju r od zvučnog izvora.