UNIVERZITET U BANJALUCI, ARHITEKTONSKO-GRAĐEVINSKO-GEODETSKI FAKULTET

KATEDRA ZA TEHNIČKU MEHANIKU I TEORIJU KONSTRUKCIJA

STUDIJSKI PROGRAM:    GRAĐEVINARSTVO

PREDMET:     OTPORNOST MATERIJALA 1

Primjer pitanja iz teorijskog dijela kolokvijuma:

- Dilatacija je:

  - izduženje po jedinici dužine štapa

  - neimenovan broj

  - izduženje štapa

  - specifično izduženje štapa

- Aksijalna krutost je

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pitanje pod rednim brojem 1. je tip pitanja kod kojih je potrebno zaokružiti tačne odgovore. Tačnih odgovora u sklopu jednog pitanja može biti više. Svako pitanje boduje se sa 0.5. Ukoliko je zaokružen bar jedan netačan odgovor, cijelo pitanje se posmatra kao netačno odgovoreno. Ukoliko se u pitanju zaokruži samo jedan tačan odgovor, a od ponuđena 4 odgovora tačnih je 2, student dobija 0.25 bodova.

Pitanje pod rednim brojem 2. je tip pitanja kod kojih je potrebno u jednoj ili dvije rečenice opisati dati pojam. Svaki tačno opisan (definisan) pojam nosi 0.5 bodova.

Test sadrži 5 pitanja sa odgovorima na zaokruživanje, i 5 pitanja na koje je potrebno samostalno odgovoriti. Test nosi ukupno 5 bodova (0.5*5+0.5*5=5).

Test se radi 10 minuta, nakon čega studenti predaju test (prvi dio kolokvijuma) i pristupaju izradi zadataka.

Drugi dio kolokvijuma se sastoji od jednog zadatka:

primjer 1. kolokvijuma:

Zadatak.  Za nosač na slici u presjeku 0 treba:

|  |  | а) sračunati i nacrtati dijagrame komponentalnih napona, b) izvršiti analizu stanja napona u tačkama K1 i K2, c) nacrtati Morove krugove napona, d) odrediti položaj neutralne ose, e) konstruisati Morov krug inercije, elipsu inercije i jezgro presjeka, f) sračunati komponentalne deformacije u tački K1, g) skicirati elementarni kvadrat prije i poslije deformacije u tački K1. h) odrediti izduženje štapa 0-1 i ugao torzije Ɵ. |
| --- | --- | --- |

primjer 2. kolokvijuma:

Zadatak. Za nosač na slici, usljed zadatog opterećenja, odrediti:

- integracijom diferencijalne jednačine wo  , (o  i (z3 ;

- Mor-Maksvelovom analogijom (o , (2 i Δ(3 ;

- skicirati deformisanu osu nosača.

Drugi dio kolokvijuma se radi 110 minuta.

Pravo izlaska na kolokvijum imaju studenti koji su odbranili odgovarajuće godišnje zadatke.

Dozvoljeno je koristiti formule bez tekstualnih i grafičkih pojašnjenja.