## Slide 1
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА
Прорачун практичних учинака машина
за бетонске радове

## Slide 2
Централна фабрика бетона LIEBHERR Betomix

## Slide 3
Радна операција | Справљање бетона
Tеоријски учинак | Ut = 120 m3/h
Kоефицијент коришћења радног времена | Кv = 0.70
Коефицијент растреситости материјала | Кr = 0.95
Практични учинак машине = 79.8 m3/h | 
Радна операција | Справљање бетона
Tеоријски учинак | Ut = 120 m3/h
Kоефицијент коришћења радног времена | Кv = 0.70
Коефицијент растреситости материјала | Кr = 0.95

## Slide 4
Аутомешалица ACTROS 2631

## Slide 5
Радна операција | Спољашњи транспорт бетона
Снага мотора | p =95 kW
Запремина радног органа | q = 7.0 m3
Временски период | Т = 60 min
Брзина пуњења | Vpunj = 3 m3/min
Време пуњења | Tpunj = q / Vpunj = 2.3 min
Удаљеност централне фабрике бетона | L = 5 km
Просечна брзина пуне аутомешалице | Vpun = 20 km/h
Просечна брзина празне аутомешалице | Vpraz = 30 km/h
Време транспорта – пун | Tt,pun = L / Vpun * 60 = 15 min
Време транспорта - празан | Tt,pr = L / Vpr * 60 = 10 min
Брзина пражњења | Vpraž = 1.0 m3/min
Време пражњења | Ti=q/Vpraž= 7.0 min
Време маневрисања | Tm =2.0 min
Трајање циклуса | Tc=Tpunj+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr=36.3min
Kоефицијент коришћења радног времена | Kv=0.80
Kоефицијент пуњења радног органа | Kp=0.85
Kоефицијент растреситости материјала | Kr=0.95
Практични учинак машине = 7.47 m3/h | 
Радна операција | Спољашњи транспорт бетона
Снага мотора | p =95 kW
Запремина радног органа | q = 7.0 m3
Временски период | Т = 60 min
Брзина пуњења | Vpunj = 3 m3/min
Време пуњења | Tpunj = q / Vpunj = 2.3 min
Удаљеност централне фабрике бетона | L = 5 km
Просечна брзина пуне аутомешалице | Vpun = 20 km/h
Просечна брзина празне аутомешалице | Vpraz = 30 km/h
Време транспорта – пун | Tt,pun = L / Vpun * 60 = 15 min
Време транспорта - празан | Tt,pr = L / Vpr * 60 = 10 min
Брзина пражњења | Vpraž = 1.0 m3/min
Време пражњења | Ti=q/Vpraž= 7.0 min
Време маневрисања | Tm =2.0 min
Трајање циклуса | Tc=Tpunj+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr=36.3min
Kоефицијент коришћења радног времена | Kv=0.80
Kоефицијент пуњења радног органа | Kp=0.85
Kоефицијент растреситости материјала | Kr=0.95

## Slide 6
Претоварни бункер Fagram PS 89-6.5
q=8,20 m3

## Slide 7
Торањски кран LIEBHERR 80 EL 6

## Slide 8
Снага мотора | p = 50 kW
Запремина радног органа | q = 1.0 m3
Коефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.8
Коефицијент растреситости материјала | Kr = 0.95
Коефицијент пуњења радног органа | Kp = 0.90
Временски период посматрања | T = 60 min
Пренос оплате и арматуре | 
Трајање циклуса | Тc = 5 min
Практични учинак машине = 8.21 t/h | 
Унутрашњи транспорт бетона при изради хоризонталних елемената | 
Време пуњења корпе | Tu = 0.4 min
Време транспорта-пун | Tp,pun = 1.0 min
Време транспорта-празан | Tt.pr = 0.5 min
Време истовара | Ti = 1.5 min
Време маневрисања | Tm=1.0 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr = 4.4 min
Практични учинак машине = 9.33 m3/h | 
Снага мотора | p = 50 kW
Запремина радног органа | q = 1.0 m3
Коефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.8
Коефицијент растреситости материјала | Kr = 0.95
Коефицијент пуњења радног органа | Kp = 0.90
Временски период посматрања | T = 60 min
Пренос оплате и арматуре | 
Трајање циклуса | Тc = 5 min
Унутрашњи транспорт бетона при изради хоризонталних елемената | 
Време пуњења корпе | Tu = 0.4 min
Време транспорта-пун | Tp,pun = 1.0 min
Време транспорта-празан | Tt.pr = 0.5 min
Време истовара | Ti = 1.5 min
Време маневрисања | Tm=1.0 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr = 4.4 min

## Slide 9
Унутрашњи транспорт бетона при изради вертикалних елемената | 
Време пуњења корпе | Tu = 0.4 min
Време транспорта-пун | Tp,pun = 1.0 min
Време транспорта-празан | Tt.pr = 0.5 min
Време истовара | Ti = 2.5 min
Време маневрисања | Tm=1.5 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr = 5.9 min
Практични учинак машине = 6.95 m3/h | 
Унутрашњи транспорт бетона при изради вертикалних елемената | 
Време пуњења корпе | Tu = 0.4 min
Време транспорта-пун | Tp,pun = 1.0 min
Време транспорта-празан | Tt.pr = 0.5 min
Време истовара | Ti = 2.5 min
Време маневрисања | Tm=1.5 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr = 5.9 min

## Slide 10
Аутопумпа MAN SCHWING BP500

## Slide 11
Радна операција | Унутрашњи транспорт бетона
Снага мотора | p = 120 kW
Теоријски учинак | Ut = 60 m3/h
Коефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.80
Коефицијент пуњења радног органа | Kp = 0.85
Коефицијент растреситости материјала | Kr = 0.95
Практични учинак машине = 38.76 m3/h | 
Радна операција | Унутрашњи транспорт бетона
Снага мотора | p = 120 kW
Теоријски учинак | Ut = 60 m3/h
Коефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.80
Коефицијент пуњења радног органа | Kp = 0.85
Коефицијент растреситости материјала | Kr = 0.95

## Slide 12
Первибратор WACKER 08Y/42

## Slide 13
Радна операција | Уграђивање бетона
Снага мотора | p = 1.5 kW
Теоријски учинак | Ut = 18.0 m3/h
Коефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.80
Коефицијент растреситости материјала | Kr = 0.95
Практични учинак машине = 13.68 m3/h | 
Радна операција | Уграђивање бетона
Снага мотора | p = 1.5 kW
Теоријски учинак | Ut = 18.0 m3/h
Коефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.80
Коефицијент растреситости материјала | Kr = 0.95