## Slide 1
ГРАЂЕВИНСКА МЕХАНИЗАЦИЈА
Прорачун практичних учинака машина
за земљане радове

## Slide 2
Багер CAT 320B
Транспортна висина .............................................................................,..............3372 mm
Транспортна дужина .........................................................................................10386 mm
Полупречник окретања операционе станице ...................................................3044 mm
Размак осовина ....................................................................................................3994 mm
Дужина гусеница .................................................................................................4855 mm
Одстојање од тла ...................................................................................................490 mm
Размак центра гусеница ......................................................................................2590 mm
Транспортна ширина ...........................................................................................3290 mm
Висина кабине ......................................................................................................3044 mm
Одстојање контратега од тла ..............................................................................1134 mm

## Slide 3
Радна операција | Ископ и утовар земље
Снага мотора | 103кw/140hp
Запремина радног органа | q=1.2 m3
Временски период | T=3600 s
Трајање циклуса | Tc=28 s
Коефицијент коришћења радног времена | Kv=0.7
Коефицијент пуњења радног органа | Kp=1.00
Коефицијент растреситости материјала | Kr=0.80
Коефицијент окрета багера | Ko=1.00 (угао заокрета 90)
Коефицијент истовара материјала | Ki=0.90 (истовар на возило)
Коефицијент усклађености транспорта | Kut=1.00
Коефицијент усклађености услова на терену | Ku=0.57
Прорачун практичног учинка: = 43.88 m3/h | 
Радна операција | Ископ и утовар земље
Снага мотора | 103кw/140hp
Запремина радног органа | q=1.2 m3
Временски период | T=3600 s
Трајање циклуса | Tc=28 s
Коефицијент коришћења радног времена | Kv=0.7
Коефицијент пуњења радног органа | Kp=1.00
Коефицијент растреситости материјала | Kr=0.80
Коефицијент окрета багера | Ko=1.00 (угао заокрета 90)
Коефицијент истовара материјала | Ki=0.90 (истовар на возило)
Коефицијент усклађености транспорта | Kut=1.00
Коефицијент усклађености услова на терену | Ku=0.57

## Slide 4
Дозер CAT D6T
Размак центра гусеница ......................................................................................1880 mm
Ширина трактора .................................................................................................2440 mm
Висина машине ....................................................................................................3126 mm
Размак осовина гусеница ....................................................................................2840 mm
Дужина трактора ..................................................................................................3860 mm
Дебљина гусеница ...................................................................................................65 mm
Одстојање од тла ....................................................................................................384 mm
Висина ријача .........................................................................................................576 mm

## Slide 5
Запремина радног органа q:
Ширина ножа: b = 3.33m
Висина ножа: h = 0.85 m
Угао унутрашњег трења: =35
Дужина транспорта материјала: Lt=30m

## Slide 6
Радна операција | Ископ земље при рашчишћавању терена, ископ земље при ископу темељне јаме
Снага мотора | 179кw/229hp
Запремина радног органа | q=1.46 m3
Временски период посматрања | T=3600 s
Дебљина слоја при копању | d=0.30
Дужина откопа | Lk=q/(d*b)=1.46 m
Просечна брзина копања | Vk= 60 m/min
Време копања | Tk=Lk/Vk=0.024 min
Дужина транспорта | Lt=30m
Просечна брзина транспорта | Vt=100 m/min
Време транспорта | Tt=Lt/Vt=0.2 min
Дужина повратка | Lpov=30 m
Просечна брзина повратка | Vpov=120 m/min
Време повратка | Tpov=Lpov/Vpov=0.25min
Време маневрисања | Tman=0.5 min (усвојено)
Трајање циклуса | Tc=Tk+Tt+Tpov+Tman=0.974 min
Коефицијент коришћења радног времена | Kv=0.70
Коефицијент растреситости материјала | Kr=0.80
Коефицијент утицаја нагиба терена | Kn=1.00
Прорачун практичног учинка: | 
Радна операција | Ископ земље при рашчишћавању терена, ископ земље при ископу темељне јаме
Снага мотора | 179кw/229hp
Запремина радног органа | q=1.46 m3
Временски период посматрања | T=3600 s
Дебљина слоја при копању | d=0.30
Дужина откопа | Lk=q/(d*b)=1.46 m
Просечна брзина копања | Vk= 60 m/min
Време копања | Tk=Lk/Vk=0.024 min
Дужина транспорта | Lt=30m
Просечна брзина транспорта | Vt=100 m/min
Време транспорта | Tt=Lt/Vt=0.2 min
Дужина повратка | Lpov=30 m
Просечна брзина повратка | Vpov=120 m/min
Време повратка | Tpov=Lpov/Vpov=0.25min
Време маневрисања | Tman=0.5 min (усвојено)
Трајање циклуса | Tc=Tk+Tt+Tpov+Tman=0.974 min
Коефицијент коришћења радног времена | Kv=0.70
Коефицијент растреситости материјала | Kr=0.80
Коефицијент утицаја нагиба терена | Kn=1.00

## Slide 7
Радна операција | Разастирање шљунка при изради тампон слоја шљунка
Снага мотора | 179кw/229hp
Запремина радног органа | q=1.55 m3
Временски период посматрања | T=3600 s
Дебљина слоја при копању | d=0.15
Дужина разастирања | Lraz=30m
Просечна брзина разастирања | Vraz=100 m/min
Време разастирања | Traz=Lraz/Vraz=0.3 min
Дужина транспорта | Lt=30m
Просечна брзина транспорта | Vt=100 m/min
Време транспорта | Tt=Lt/Vt=0.3 min
Дужина повратка | Lpov=30 m
Просечна брзина повратка | Vpov=120 m/min
Време повратка | Tpov=Lpov/Vpov=0.167min
Време маневрисања | Tman=0.5 min (усвојено)
Трајање циклуса | Tc= Traz +Tt+Tpov+Tman=1.267 min
Коефицијент коришћења радног времена | Kv=0.70
Коефицијент растреситости материјала | Kr=0.80
Коефицијент утицаја нагиба терена | Kn=1.00
Прорачун практичног учинка: | 
Радна операција | Разастирање шљунка при изради тампон слоја шљунка
Снага мотора | 179кw/229hp
Запремина радног органа | q=1.55 m3
Временски период посматрања | T=3600 s
Дебљина слоја при копању | d=0.15
Дужина разастирања | Lraz=30m
Просечна брзина разастирања | Vraz=100 m/min
Време разастирања | Traz=Lraz/Vraz=0.3 min
Дужина транспорта | Lt=30m
Просечна брзина транспорта | Vt=100 m/min
Време транспорта | Tt=Lt/Vt=0.3 min
Дужина повратка | Lpov=30 m
Просечна брзина повратка | Vpov=120 m/min
Време повратка | Tpov=Lpov/Vpov=0.167min
Време маневрисања | Tman=0.5 min (усвојено)
Трајање циклуса | Tc= Traz +Tt+Tpov+Tman=1.267 min
Коефицијент коришћења радног времена | Kv=0.70
Коефицијент растреситости материјала | Kr=0.80
Коефицијент утицаја нагиба терена | Kn=1.00

## Slide 8
Утоваривач CATERPILLAR 950H
Висина до крова ...................................................................................................3340 mm
Висина до ротационог светла .............................................................................3669 mm
Висина до осовине точка ......................................................................................685 mm
Одстојање од тла ....................................................................................................400 mm
Дужина укупна .....................................................................................................7451 mm
Дужина од задње осовине до браника ...............................................................1986 mm
Дужина од зглоба до предње осовине ...............................................................1500 mm
Размак осовина .....................................................................................................3000 mm
Одстојање кашике од тла, под 45ᵒ ......................................................................2885 mm
Одстојање кашике од тла, утовар одозго ..........................................................3330 mm
Одстојање кашике од тла, хоризонтала .............................................................3580 mm

## Slide 9: Утоваривач CATERPILLAR 950H
Највећа висина зглоба кашике ............................................................................3907 mm
Укупна висина, подигнута кашика ....................................................................5076 mm
Дохват кашике, 45ᵒ ..............................................................................................1024 mm
Најмања висина зглоба кашике ............................................................................458 mm
Дубина копања .......................................................................................................100 mm
Ширина кашике ...................................................................................................2550 mm
Ширина од средине точкова ...............................................................................1930 mm
Радијус окретања, кашика ...................................................................................5924 mm
Ширина машине ...................................................................................................2540 mm
Радијус окретања, спољни гуме .........................................................................5402 mm
Радијус окретања, унутрашњи гуме ...................................................................2851 mm
Угао ножа највише подигнуте кашике ........................................................................54ᵒ
Угао истовара подигнуте кашике .................................................................................50ᵒ
Угао ножа спуштене кашике при транспорту .............................................................45ᵒ
Задњи прилазни угао .....................................................................................................33ᵒ
Скретни угао машине ....................................................................................................40ᵒ

## Slide 10
Радна операција | Утовар ископане земље
Снага мотора | p = 147kW
Запремина радног органа | q= 3 m3
Временски период посматрања | T=60 min
Трајање циклуса | Tc=1.1 min
Коефицијент коришћења радног времена | Kv=0.7
Коефицијент пуњења радног органа | Kp=1.00
Коефицијент растреситости материјала | Kr=0.80
Коефицијент захватања материјала | Kz=0.80
Прорачун практичног учинка: = 73.31 m3/h | 
Радна операција | Утовар ископане земље
Снага мотора | p = 147kW
Запремина радног органа | q= 3 m3
Временски период посматрања | T=60 min
Трајање циклуса | Tc=1.1 min
Коефицијент коришћења радног времена | Kv=0.7
Коефицијент пуњења радног органа | Kp=1.00
Коефицијент растреситости материјала | Kr=0.80
Коефицијент захватања материјала | Kz=0.80

## Slide 11
Камион MERCEDES ACTROS 2640

## Slide 12
Радна операција | Транспорт и истовар ископане земље
Запремина радног органа | q=10.0 м3
Снага мотора | p = 260 кW
Коефицијент коришћења радног времена | Кv=0.7
Коефицијент растреситости материјала | Кr=0.8
Коефицијент пуњења радног органа | Kp=1.0
Удаљеност депоније | Ldep=2 km
Просечна брзина пуног камиона | Vpun=15 km/h
Просечна брзина празног камиона | Vpr=30 km/h
Време транспорта - пун | Tt,pun=Ldep/Vpun*60=8.0 min
Време транспорта - празан | Tt,pr=Ldep/Vpr*60=4 min
Време истовара | Ti=1.30 мин (усвојено)
Време маневрисања | Tm=0.3 мин (усвојено)
Временски период посматрања | T=60 min
Утоварно средство Багер Caterpillar 320В | 
Учинак утоварног средства | Up,uto= 43.88 m³/h
Време утовара | Tu=(q*Kv,uto/Up,uto)*60= 9.6 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr= 23.2 min
Практични учинак машине = 14.48 m3/h | 
Утоварно средство Утоваривач Caterpillar 950H | 
Учинак утоварног средства | Up,uto= 73.31 m3/h
Време утовара | Tu=(q*Kv,uto/Up,uto)*60= 5.73 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr= 19.33 min
Практични учинак машине = 17.38 m3/h | 
Радна операција | Транспорт и истовар ископане земље
Запремина радног органа | q=10.0 м3
Снага мотора | p = 260 кW
Коефицијент коришћења радног времена | Кv=0.7
Коефицијент растреситости материјала | Кr=0.8
Коефицијент пуњења радног органа | Kp=1.0
Удаљеност депоније | Ldep=2 km
Просечна брзина пуног камиона | Vpun=15 km/h
Просечна брзина празног камиона | Vpr=30 km/h
Време транспорта - пун | Tt,pun=Ldep/Vpun*60=8.0 min
Време транспорта - празан | Tt,pr=Ldep/Vpr*60=4 min
Време истовара | Ti=1.30 мин (усвојено)
Време маневрисања | Tm=0.3 мин (усвојено)
Временски период посматрања | T=60 min
Утоварно средство Багер Caterpillar 320В | 
Учинак утоварног средства | Up,uto= 43.88 m³/h
Време утовара | Tu=(q*Kv,uto/Up,uto)*60= 9.6 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr= 23.2 min
Утоварно средство Утоваривач Caterpillar 950H | 
Учинак утоварног средства | Up,uto= 73.31 m3/h
Време утовара | Tu=(q*Kv,uto/Up,uto)*60= 5.73 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr= 19.33 min

## Slide 13
Радна операција | Tранспорт и истовар шљунка
Kоефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.7
Kоефицијент пуњења радног органа | Kp = 0.9 (због градске средине)
Kоефицијент растреситости материјала | Kr = 0.8
Временски период посматрања | Т = 60 min
Време утовара | Tu = 4.5 min (усвојено)
Удаљеност депоније шљунка | Ldep = 5 km
Просечна брзина пуног камиона | Vpun = 20 km/h
Просечна брзина празног камиона | Vpr = 40 km/h
Време транспорта - пун | Tt,pun = Ldep / Vpun * 60 = 15 min
Време транспорта - празан | Tt,pr = Ldep / Vpr * 60 = 7.5 min
Време истовара | Ti = 1.30 min (усвојено)
Време маневрисања | Tman = 0.30 min (усвојено)
Временски период посматрања | T=60 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr=28.6 min
Практични учинак машине = 11.75 m3/h | 
Радна операција | Tранспорт и истовар шљунка
Kоефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.7
Kоефицијент пуњења радног органа | Kp = 0.9 (због градске средине)
Kоефицијент растреситости материјала | Kr = 0.8
Временски период посматрања | Т = 60 min
Време утовара | Tu = 4.5 min (усвојено)
Удаљеност депоније шљунка | Ldep = 5 km
Просечна брзина пуног камиона | Vpun = 20 km/h
Просечна брзина празног камиона | Vpr = 40 km/h
Време транспорта - пун | Tt,pun = Ldep / Vpun * 60 = 15 min
Време транспорта - празан | Tt,pr = Ldep / Vpr * 60 = 7.5 min
Време истовара | Ti = 1.30 min (усвојено)
Време маневрисања | Tman = 0.30 min (усвојено)
Временски период посматрања | T=60 min
Трајање циклуса | Tc=Tu+Tt,pun+Ti+Tm+Tt,pr=28.6 min

## Slide 14
Виброплоча BOBCAT BC 19
Радна операција | Компактирање слојева шљунка
Снага мотора | p = 3.6 кW
Димензије плоче | a×b = 0.5 × 0.55 m
Теоријски учинак | Ut= 200 m2/h
Дубинско дејство | d= 0.6 m
Kоефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.7
Kоефицијент растреситости материјала | Kr = 0.8
67.2 m3/h | 
Радна операција | Компактирање слојева шљунка
Снага мотора | p = 3.6 кW
Димензије плоче | a×b = 0.5 × 0.55 m
Теоријски учинак | Ut= 200 m2/h
Дубинско дејство | d= 0.6 m
Kоефицијент коришћења радног времена | Kv = 0.7
Kоефицијент растреситости материјала | Kr = 0.8