УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ

АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКО-ГЕОДЕТСКИ ФАКУЛТЕТ

IV ГОДИНА - VII СЕМЕСТАР, шк. год.  2018/2019

АРХИТЕКТОНСКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 11 /ПОЉОПРИВРЕДНЕ ЗГРАДЕ/

НАСТАВНИК: доц. др Тања Тркуља д.и.а.

САРАДНИЦИ: асис. Милана Недимовић, Слађана Грумић

РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЉЕЂА

НАСТАВНИК: доц. др Милијана Окиљ д.и.а.

САРАДНИК: виши асис. Милица Малешевић д.и.а.

3. СЕМЕСТРАЛНИ ЗАДАТАК

Идејно архитектонско-урбанистичко рјешење породичне фарме за 12/16/20 музних крава

Прелиминарна предаја 3. семестралног задатка је заказана за 16.01.2019.год. у термину вјежбања и подразумијева предају графичког рада у:

- дигиталној форми (поставити плакате у .PDF формату на драјв у фолдер 3. ZADATAK_Idejna rješenja porodičnih farmi, линк:  https://drive.google.com/drive/folders/1dJYi3RLQsCVLWK9jmz9cC_29lp0D2PZS?ogsrc=32 и

- штампаној форми (плакати формата 70 x 100 cm – вертикална оријентација). Задатак носи 10 бодова.

Графички прилози за прелиминарну предају:

- ситуационо рјешење породичне фарме за музне краве, Р-1:500;

- основа приземља свих објеката са партерним уређењем, Р-1:200;

- основе спратних етажа свих објеката, Р-1:200.

3. семестрални задатак

На основу Урбанистичког рјешења ужег обухвата локације Мањача као туристичко-рекреативни комплекс урадити Идејно архитектонско-урбанистичко рјешење породичне фарме за 12/16/20 музних крава на једној од мин. четири предвиђене парцеле за ову функцију. Фарма обухвата сљедеће функције:

- стамбено двориште са породичном кућом фармера (4-6 чланова домаћинства) и помоћном зградом (љетна кухиња, тријем за обједовање, складишна остава);

- санитарни пропусник у склопу породичне куће оријентисан ка економском дворишту (гардероба, туш, WC и у близини радна соба за евиденцију производње);

- економско двориште са стајом за краве (одабрани начин држања говеда; одабрани тип изђубравања; одабрани тип муже и мљекара; складишта за храну, допрема хране; тељење и простор за телад; пратећи садржаји (надстрешница за машине и возила – може и не мора и сл.).

Идејни концепт треба да обухвати урбанистички, архитектонски и конструктивни аспект, а у обликовању и материјализацији појединачних функционалних цјелина треба водити рачуна о јединствености обликовног рјешења (да сви објекти имају исти концепт материјализације и обликовања и изгледају као дијелови цјелине).

Будући да је изради Идејног архитектонско-урбанистичко рјешења породичне фарме претходила анализа објеката народног градитељства, потребно је препознате карактеристичне елементе и детаље традиционалних Змијанских кућа искористити за дефинисање концепта и рјешења породичне фарме.

Задатак се предаје у 16. недељи зимског семестра у дигиталној форми (CD у .PDF или .JPG формату) и штампаној форми (један до два плаката формата 100x70cm – вертикална оријентација).

Садржај 3. семестралног задатка:

- ситуационо рјешење породичне фарме за музне краве, Р-1:500;

- основа приземља свих објеката са партерним уређењем, Р-1:200;

- основе спратних етажа свих објеката, Р-1:200;

- карактеристични пресјеци кроз породичну фарму (минимално 2), Р-1:200;

- изгледи свих појединачних објеката, Р-1:200;

- 3Д породичне фарме за музне краве (обавезна једна птичија перспектива).