## Slide 1: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
PROJECT MANAGEMENT

## Slide 2: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA
Upravljanje projektom je celokupno planiranje, rukovođenje, kontrola i koordinacija učesnika u realizaciji jednog projekta, od definisanja projektnog zadatka, pa do završetka projekta, odnosno objekta, sa ciljem da se ostvare zahtevi investitora i obezbedi završetak projekta sa predviđenim finansijskim sredstvima i u predviđenom vremenu.

## Slide 3: Projekat
Pod pojmom projekat podrazumeva se poduhvat koji treba završiti u određenom vremenu, sa poznatim ciljem, u okviru raspoloživih resursa sa određenim kriterijumima ocene valjanosti realizacije.

## Slide 4: Podela projekata
Postoji više načina da se izvrši podela projekata:
prema nameni ili predmetu projekta,
prema riziku ostvarenja i
prema učestalosti u poslovnom sistemu.

## Slide 5: Podela projekata
Prema nameni
  naučno-istraživački, razvojni, istraživanja tržišta, investicioni i ostali
Prema riziku ostvarenja
  deterministički i stohastički
Prema učestalosti
  jednokratni i tipski

## Slide 6: Struktura projekata
Projekat je upravljivi ili kibernetički sistem, sa velikim stepenom celovitosti i centralizacije.
Celovitost - svojstvo sistema da promena u bilo kojoj komponenti izaziva promenu u celom sistemu.
Centralizacija - postoji podsistem koji donosi odluke i utiče na ukupno ponašanje sistema.

## Slide 7: Investicioni projekti - karakteristike
potrebna velika sredstva
vrlo kompleksni
za realizaciju zahtevaju angažovanje više firmi kao izvođača i podizvođača
duži vremenski period
etapnost u realizaciji
aktivnosti i ciljevi prethodno planirani
veliki uticaj faktora iz okruženja

## Slide 8: Upravljanje projektom Projekat predstavlja celovit kibernetički (upravljivi) sistem - poseban podsistem vrši funkciju upravljanja.

## Slide 9: Upravljanje projektima obuhvata
planiranje
organizovanje
kontrolu
koordinaciju

## Slide 10: Planiranje
određivanje svih aktivnosti, njihovog trajanja i potrebnih resursa
utvrđivanje dinamike njihove realizacije
u skladu sa predviđenim rokovima završetka projekta u celini ili pojedinih njegovih faza

## Slide 11: Organizovanje
formiranje adekvatne organizacione strukture projekta
koordinacije aktivnosti učesnika
preduzimanja ostalih organizacionih mera

## Slide 12: Kontrola
identifikacija odstupanja od planiranih ili projektovanih veličina
preduzimanje odgovarajućih korektivnih mera da se ta odstupanja otklone

## Slide 13: Koordinacija Upravljački tim i rukovodilac projekta
planiranje projekta
kontrola i praćenje realizacije projekta
tehnička i tehnološka problematika projekta
ekonomska i pravna problematika projekta
odnosi sa investitorom
odnosi sa firmama koje učestvuju u realizaciji projekta
rukovođenje projektnim timom

## Slide 14: Učesnici u investicionim projektima
Investitor ili Naručilac (Employer, Client)
  pravno ili fizičko lice koje finansira realizaciju projekta i za čiji račun se projekat ostvaruje
Izvođač ili Ugovarač (Contractor)
  osoba, preduzeće ili kompanija čiju je ponudu Investitor prihvatio
  obuhvata Izvođačeve predstavnike, naslednike i osobe na koje je Izvođač s dozvolom preneo svoja prava i obaveze

## Slide 15: Učesnici u investicionim projektima

## Slide 16: Tehnička dokumentacija
skup projekata kojima se utvrđuje koncepcija objekta, uslovi i način izgradnje i elementi za potrebe održavanja objekta
Tehnička dokumentacija izrađuje se kao:
  generalni projekat
  idejni projekat
  glavni projekat (projekat za odobrenje za građenje)
  izvođački projekat
  projekat izvedenog objekta (izvedenih radova).

## Slide 17: Tehnička dokumentacija
Kada se radi o objektima od značaja za Republiku, generalnog projekat i prethodni radovi čine osnovu za izradu prethodne studije opravdanosti (Prefeasibility Study), a prethodni radovi i idejni projekat čine osnovu za studiju opravdanosti (Feasibility Study).

## Slide 18: Nadzor nad izgradnjom objekata
U našoj praksi postoji
projektantski
stručni
upravni nadzor

## Slide 19: Tehnologija građenja
Uticaj objekata na tehnologiju
Tehnologija – metode
Organizacija gradilišta
Dinamički planovi građenja

## Slide 20: Tehnologija građenja
Tehnologija istražuje odvijanje proizvodnje u celini, a posebno radnoga procesa
Tehnološki proces označava redosled i način obavljanja pojedinih delova složenog radnog procesa
Tehnologija građenja je izbor metoda građenja

## Slide 21: OBJEKTI I SISTEMI GRAĐENJA
Objekti visokogradnje
Objekti hidrogradnje
Objekti niskogradnje
Osnovni metodi izgradnje
  Tradicionalni metod
  Tradicionalno unapređeni metod
  Montažni metod
  Industrijski metod

## Slide 22: VRSTE GRAĐEVINSKIH RADOVA
Grubi građevinski radovi
Instalaterski radovi
Završni (zanatski) radovi

## Slide 23: Grubi građevinski radovi
Zemljani radovi
Tesarski radovi
Armirački radovi
Betonski radovi
  Nearmirani beton
  Armirani beton
  Prednapregnuti beton
Montažerski radovi

## Slide 24: Instalaterski radovi
Instalacije vodovoda
  Instalacije plitke vode
  Instalacije protivpožarne vode
Instalacije kanalizacije
  Instalacije fekalne kanalizacije
  Instalacije kišne kanalizacije
Elektro instalacije
  Instalacije jake struje
  Instalacije slabe struje
Termo-tehničke instalacije
  Instalacije grejanja
  Instalacije klimatizacije
Procesne instalacije

## Slide 25: Završni (zanatski) radovi
Teracerski radovi
Fasaderski radovi
Kamenorezački radovi
Gipsarski radovi
Keramičarski radovi
Molerski radovi
Farbarski radovi
Tapetarski radovi
Podopolagački radovi
Parketarski radovi

## Slide 26: Završni (zanatski) radovi
Izolaterski radovi
Stolarski radovi
Bravarski radovi
Limarski radovi
Roletnarski radovi
Staklorezački radovi
Radovi na antikorozivnoj zaštiti
Radovi na izradi spuštenih plafona
Radovi na izradi lakih pregrada

## Slide 27: OSNOVNI POJMOVI
Naručilac
Izvođač
Ugovor o građenju
Građevinski objekat
Konstrukcija
Gradilište
Tehnička dokumentacija
Tehnička specifikacija
Standard
Normativni dokumenti
Izgradnja objekta

## Slide 28: OSNOVNI POJMOVI
Metod građenja
Građenje objekta
Rekonstrukcija objekta
Aktivnosti
Radovi na građevinskim objektima
Pripremni radovi
Viškovi radova
Manjkovi radova
Nepredviđeni radovi
Naknadni radovi

## Slide 29: PRIPREMNI RADOVI
GRADILIŠNI
  Stambena naselja, proizvodni objekti, sistemi veza, prilazne saobraćajnice, vodosnabdevanje, dalekovodi za prenos el. energije, kanalizacioni kolektori
VANGRADILIŠNI
  Čišćenje, rušenje postojećih objekata, ograde, planiranje teritorije gradilišta, osvetljenje, geodetski radovi, snižavanje nivoa podzemnih voda, izmeštanje postojećih i polaganje novih instalacija

## Slide 30: PRIPREMNI RADOVI
Transport do gradilišta građevinskih mašina
Organizacija sistema veza gradilišta i okruženja
Izgradnja odgovarajućih objekata kao delova ispitnih poligona, meteoroloških punktova i mernih stanica
Obezbeđivanje teritorije gradilišta protivpožarnim sistemima

## Slide 31: PRIPREMA TERENA
Predradnje:
  Obeležavanje granica parcele
  Postavljanje zaštitne ograde oko budućeg gradilišta
  Postavljanje utvrđenih tačaka geodetske osnove

## Slide 32: PRIPREMA TERENA
Pre početka zemljaniih radova neophodno je izvšiti uklanjanje višegodišnjeg rastinja. To može biti izvedeno:
  Sečenjem stabala srveća ali sa ostavljanjem korenja ispod površine terena (ručno, mašinski, spoecijalnim uređajima priključenim za dozere koji imaju radni organ u obliku testerastog noža)
  Sečenjem stabala ručnim ili mašinskim vađenjem korenja
  Čupanjem stabala zajedno sa korenjem (sajlama i lancima obavijenim oko jednog ili više stabala koji se povlače dozerima)
  Spaljivanjem niskog i visokog rastinja

## Slide 33: PRIPREMA TERENA
Iskop i deponovanje humusnog sloja zemljišta koje se nakon završetka građevinskih radova može iskoristiti za rekultivaciju terena oko objekta počinje nakon oslobađanja prostora za angažovanje građevinske mehanizacije
Skidanje humusa sa površine terena je neophodno i zbog njegove slabe nosivosti
Humus se odlaže u deponije pravilnog oblika izvan gradilišta i održava zasejavanjem nove trave i periodičnim polivanjem vodom

## Slide 34: PRIPREMA TERENA
U radove na pripremi terena spada i uklanjanje (izmeštanje) stambenih, privrednih ili javnih objekata namenjenih rušenju.
Rušenje se organizuje na poseban način angažovanjem specijalizovanih ekipa stručnjaka za primenu eksploziva u građevinsrstvu

## Slide 37: PRIPREMA TERENA
Pozajmišta materijala čiji oblik i veličina zavise od:
  Potrebnih količina materijala
  Topografskih uslova (podužni nagibi terena)
  Karakteristika postojećih saobraćajnica
  Nivoa podzemne vode
  Uslojenosti i kvaliteta materijala
  Vrste zemljišta na kome se pozajmište otvara
  Visine naknade za otkup zemljišta
  Troškova rehabilitacije zemljišta

## Slide 38: PLAN GEODETSKIH RADOVA
Radovi na obeležavanju objekta
Radovi na praćenu izgradnje objekta
  Odstupanje geometrije
  Dopuštene veličine grešaka

## Slide 39: IZGRADNJA PRIVREMENIH OBJEKATA
Stambeni i objekti društvenog standarda
Mašinska radionica
Tesarska i armiračka radionica
Magacini i skladišta

## Slide 40: KONTROLISANJE NIVOA PODZEMNE VODE
Najvažnija osobina tla je njegova vlažnost u prirodnom stanju
Osnovna zaštita gradilišta i zone iskopa su objekti za prihvatanje odvođenje površinske vode
To su nasipi i rovovi

## Slide 41: KONTROLISANJE NIVOA PODZEMNE VODE
Privremena zaštita od dejstva podzemne vode
Trajna zaštita određenog područja
Izbor se vrši na bazi finansijskih sredstava koja su planom namenjena izradi zaštitnih objekata

## Slide 42: SNABDEVANJE GRADILIŠTA RESURSIMA
Snabdevanje vodom
Snabdevanje električnom energijom
Snabdevanje agregatom i cementom
Snabdevanje gorivom i mazivom

## Slide 43: IZGRADNJA GRADILIŠNIH PUTEVA
Parametri za oblikovanje puteva
Radovi na obeležavanju trase puta
Iskop materijala
Priprema podtla za izradu puta
Izrada nasipa za put
Izrada slojeva asfaltnog zastora

## Slide 44: POSTAVLJANJE PRIVREMENIH INSTALACIJA
Privremenog karaktera jer se uklanjaju nakon prestanka potrebe za njima
Većina instalacija se sastoji od mreža vodova čije se grane sustiču u čvorovima
Većina mreža se postavlja ispod zemlje
Otvoreni i zatvoreni način gradnje

## Slide 45: Tehnologija - zemljani

## Slide 46: Tehnologija - betoniranje

## Slide 47: Osnovni zadatak oplate je da prihvati i oblikuje svežu betonsku masu vibracijama pretvorenu u gust fluid, i da joj sačuva projektovane dimenzije kao i da sačuva ugrađeni beton od mogućih štetnih uticaja sve dok ne dostigne željene mehaničke i druge karakteristike i postane sposoban da primi eksploataciona opterećenja.
OPLATA

## Slide 48: Oplata zidova

## Slide 49: Zidna oplata – Mali Iđoš

## Slide 50: Oplata stubova

## Slide 51: Radne površine prenosne oplate

## Slide 52: Oplata za ploče

## Slide 53: Oplata za ploče

## Slide 54: Taktovi oplate tipskog sprata

## Slide 55: Montaža oplate zidova